## Slide 1: DOCUMENT DE SWITCHOVER Série PFGM302 Moniteur de débit numérique

## Slide 2
Caractéristique
Nouveau moniteur PFGM302 avec écran à 3 zones d'affichage qui permet d'afficher la tension ou le débit
Avantage pour le client
Visualisation conviviale du débit mesuré à distance
Caractéristiques améliorées et avantages connexes
Actuel
Nouveau

## Slide 3
Caractéristique
Sortie commutation NPN et PNP
Avantage pour le client
Le nombre de produits stockés peut être réduit
Caractéristique
Sortie analogique tension 0 à 10 V et sortie analogique courant 4 à 20 mA
Avantage pour le client
Flexibilité dans la connectivité de l'installation en fonction des exigences de l'application, telles que l'immunité aux parasites, la résolution souhaitée et la complexité du câblage
Caractéristiques améliorées et avantages connexes

## Slide 4
Caractéristiques standards
Série | PFM3 actuel | Nouveau PFGM302
Image |  | 
Tension d'alimentation | 24 Vcc ±10 % | 12 à 24 Vcc ±10 %
Consommation électrique | 50 mA max. | 25 mA max.
Protection électrique | Protection contre l'inversion de polarité | Protection contre l'inversion de polarité
Précision de l'affichage | ±0,5 % E.M. Unité d'affichage min.± | ±0,5 % E.M. Unité d'affichage min. (à température ambiante et constante de 25 °C)
Précision de la sortie analogique | ±1 % E.M. max. (par rapport à la valeur affichée) | ±0,5 % E.M. (à température ambiante 25 °C température constante)
Répétabilité | Sortie du pressostat : ±0,1 % E.M. max. Sortie analogique : ±0,3 % E.M. max. | ±0,1 % E.M. Unité d'affichage min., La sortie analogique est de 0,3 % E.M. max.
Caractéristiques de température | ±0,5 % E.M. max. (référence 25 ºC) | ±0,5 % E.M. (à température ambiante 0 à 50 °C, 25 °C par défaut)
Type de sortie | Sortie à collecteur ouvert NPN ou PNP : 2 sorties | Au choix parmi les sorties collecteur ouvert NPN ou PNP
Mode de sortie | Mode hystérésis, comparateur de fenêtre, Mode de sortie cumulée, Mode de sortie à impulsions cumulées | Mode hystérésis, mode comparateur de fenêtre, mode sortie cumulée ou Mode de sortie d'impulsions cumulées, mode de sortie d'erreur ou mode de sortie commutation OFF.
Type de sortie | Au choix parmi les sorties normale ou inversée | Au choix parmi les sorties normale ou inversée
Courant max. de la charge | 80 mA | 80 mA
Tension max. appliquée | 30 Vcc | 30 Vcc
Chute de tension interne | 1 V max. (courant de charge 80 mA) | Sortie NPN : 1,0 V max. (pour un courant de charge de 80 mA) Sortie PNP : 1,5 V max. (pour un courant de charge de 80 mA)
Détails techniques
Différence dans les caractéristiques

## Slide 5
Caractéristiques standards
Série | PFM3 actuel | Nouveau PFGM302
Image |  | 
Temps de réponse | - | Au choix entre 0, 0,05 et 0,10 s (incrément de 0,01 s), 0,1 à 1,0 s (incrément de 0,1 s),1 à 10 s (incrément de 1 s), 20 s, 30 s, 40 s, 50 s ou 60 s
Temps de réponse | 2 ms (10 ms, 50 ms, 0,5 s, 1 s peuvent être sélectionnés) | 3 ms max. (valeur sans filtre numérique (à 0 ms).)
Hystérésis | Variable | Variable
Protection | Protection contre les courts-circuits | Protection contre les courts-circuits
Modèle à sortie analogique | Entrée tension : 1 à 5 V Entrée de courant : 4 à 20 mA | Entrée tension : 1 à 5 V (0 à 10 V sélectionnable, uniquement lorsque la tension d'alimentation est de 24 Vcc) Entrée courant : 4 à 20 mA
Impédance, sortie tension | Impédance de sortie : 1 kΩ | Impédance de sortie : 1 kΩ
Impédance, sortie de courant | Impédance de charge max. : 600 Ω (24 Vcc) | Impédance de charge max. : 300 Ω (avec une tension d'alimentation de 12 V), 600 Ω (avec tension d'alimentation de 24 V)
Temps de réponse | 1,5 s (100 ms) | 50 ms max. (valeur sans filtre numérique (à 0 ms).)
Caractéristiques d'entrée externe | Entrée sans tension (détecteur reed ou statique), 30 ms min. | Tension d'entrée : 0,4 V max. (détecteur Reed ou statique), temps d'entrée : 30 ms ou plus
Mode d'entrée | Réinitialisation externe du débit cumulé, auto-shift ou auto-shift du zéro | Réinitialisation externe du débit cumulé et maintenance de la valeur de débit de crête/minimum
Type d'entrée | Entrée tension : 1 à 5 Vcc (Impédance d'entrée : 1 MΩ) Entrée de courant : 4 à 20 mA (Impédance d'entrée : 240 Ω) | Entrée tension : 1 à 5 Vcc (Impédance d'entrée : 1 MΩ) Entrée de courant : 4 à 20 mA (impédance d'entrée : 51 Ω)(0 l/min à la valeur maximale du débit nominal)
Méthode de connexion | Connecteur (e-con) | Connecteur (e-con)
Protection | - | Protection contre les surtensions (jusqu'à de 26,4 V)
Détails techniques
Différence dans les caractéristiques

## Slide 6
Caractéristiques standards
Série | PFM3 actuel | Nouveau PFGM302
Image |  | 
Type d'affichage | LED | LCD
Nombre d'écrans | Écran à un affichage | Écran à 3 zones d'affichage (écran principal, écran inférieur)
Couleur d'affichage | Rouge/vert | Écran principal : rouge/vert 2) Écran inférieur : orange
Nombre de chiffres affichés | 3+1/2 chiffres, 7 segments | Écran principal : 5 chiffres (7 segments) 2) Écran inférieur : 9 chiffres (7 segments)
LED d'indication | La LED est allumée lorsque la sortie est activée OUT1 : vert OUT2 : rouge | La LED est activée lorsque la sortie de commutateur est active (OUT1/OUT2 : orange).
Sauvegarde de la valeur cumulée | Toutes les 2 ou 5 minutes, le débit cumulé enregistré est conservé même lorsque l'alimentation est coupée. | Toutes les 2 ou 5 minutes, le débit cumulé enregistré est conservé même lorsque l'alimentation est coupée
Filtre numérique | - | Au choix entre 0, 0,05 et 0,10 s (incrément de 0,01 s), 0,1 à 1,0 s (incrément de 0,1 s),1 à 10 s (incrément de 1 s), 20 s ou 30 s
Protection | IP40 | IP40
Tension admissible | 1000 Vca pendant 1 min. entre l'ensemble de la pièce de charge et le boîtier | 1000 Vca, durant 1 minute entre les câbles et le boîtier
Résistance d'isolation | 50 MΩ min (500 Vcc Mega) entre toute la partie en cours de charge et le boîtier | 50 MΩ ou plus entre les câbles et le boîtier (avec mégohmmètre de 500 Vcc)
Plage de température d'utilisation | En fonctionnement : 0 à 50 °C, Stockage : -10 à 60 °C (sans condensation ni gel) | En fonctionnement : 0 à 50 °C, Stockage : -10 à 60 °C (sans condensation ni gel)
Plage d'humidité d'utilisation | En fonctionnement/stockage : 35 à 85 % H.R. (sans condensation) | En fonctionnement/stockage : 35 à 85 % H.R. (sans condensation)
Normes | Marquage CE/UKCA, UL(CSA) | Marquage CE/UKCA UL (acquisition prévue en décembre 2024)
Masse | 30 g (sans câble), 55 g (avec câble) | 25 g (sans câble), 39 g avec câble
Détails techniques
Différence dans les caractéristiques

## Slide 7
Série | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
PFM3 actuel | 30 | 20 | 40 | 31,3 | 1,6 | 26,2 | 41 | 4,2 | 10 | 15 | 7,2 | 22
Nouveau PFGM302 | 30 | 20 | 45 | - | 2 | - | 34,6 | 5,2 | 9,6 | 14,7 | 5,2 | 19
Différence dans les caractéristiques
Détails techniques
Dimensions
Dimensions générales – Fixation de montage
PFM3 actuel
Nouveau PFGM302
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
B
C
E
G
J
I
L
H
A

## Slide 8
 | PFM3 actuel | Nouveau PFGM302
Connecteur d'alimentation | ZS-28-A | ZS-46-5L
Connecteur du capteur | ZS-28-C-1 | ZS-28-C-1
Fixation | ZS-28-B | ZS-46-A1 (vertical) ZS-46-A2 (horizontal)
Adaptateur pour montage sur panneau | ZS-27-C | ZS-46-B
Adaptateur pour montage sur panneau + Capot de protection avant | ZS-27-D | ZS-46-D
Câble de conversion PFMV30 - PFGV301 | - | ZS-28-A-X538
Détails techniques
Accessoires
Fixations, montages sur panneau et câbles
ZS-28-A
ZS-46-5L