## Slide 1: DOCUMENT DE SWITCHOVER Série PSE300A Afficheur de capteur de pression avec un écran à trois zones d'affichage

## Slide 2
Caractéristique
Visualisation des réglages
Écran à trois zones d'affichage. Il peut afficher en même temps le débit actuel et une autre valeur sélectionnable.
Avantage pour le client
L'élément et la valeur de consigne sont affichées simultanément, ce qui permet de confirmer facilement l'élément affiché
Plus d'informations en un coup d'œil.
Caractéristique
Possibilité de changer les réglages lors de la vérification de la valeur mesurée.
Avantage pour le client
Configuration flexible.
Caractéristiques améliorées et avantages connexes
Valeur mesurée (valeur de la pression actuelle)
Étiquette
Valeur de consigne (valeur de seuil)
Écran principal
Écran inférieur/côté gauche
Écran inférieur/côté droit
Commute entre les écrans
Valeur de consigne OUT1 (valeur de seuil)
Valeur de consigne OUT2 (valeur de l'hystérésis)
Valeur minimale
Valeur de crête
Il est possible de basculer vers l'écran inférieur en appuyant sur les boutons haut/bas.
Valeur de consigne OUT1 (valeur de l'hystérésis)
Valeur de consigne OUT2 (valeur de seuil)

## Slide 3
Caractéristique
Fonction copie. Les réglages du capteur source peuvent être copiés sur les capteurs destinations.
Avantage pour le client
Installation rapide et facile.
Caractéristiques améliorées et avantages connexes
Caractéristique
Réglage simple en 3 étapes.
Avantage pour le client
Réglage facile et rapide (convivial).
Capteur source
1 unité
2 unités
10 unités
Appuyer
Début du réglage
Réglage terminé
Appuyer
Réglez la valeur de consigne
Caractéristique/
Fonction de commutation NPN/PNP.
Avantage pour le client
Réduction du nombre d'articles et de références en stock.

## Slide 4
Caractéristiques standards
Série | PSE300 actuel | Nouveau PSE300A
Image |  | 
Tension d'alimentation | 12 à 24 VDC ±10 %, avec variation (p-p) 10 % max. | 
Consommation électrique | 50 mA max. (la consommation de courant du capteur n'est pas incluse). | 35 mA max.
Précision de l'affichage | ±0,5 % E.M. ±1 chiffre | ±0,5 % E.M. ±2 chiffres (± 100 kPa) ±0,5 % E.M. ±1 chiffre
Répétabilité | ±0,1 % E.M. ±1 chiffre | 
Caractéristiques de température | ±0,5 % E.M. (25 ℃ de référence) | 
Caractéristiques de sortie | Sortie TOR NPN ou PNP : 2 sorties (modèle Tout ou Rien) | Sortie TOR NPN ou PNP : 2 sorties (sélectionnées par la référence)
Hystérésis | Variable à partir de 0 | 
Type d'entrée | PSE30 : Entrée tension de 1 à 5 Vcc (Impédance d'entrée : 1 MΩ) PSE31 : Entrée courant de 4 à 20 mA CC (impédance d'entrée : 100 Ω) | PSE30A : Entrée tension de 1 à 5 Vcc (Impédance d'entrée : 1 MΩ) PSE31A : Entrée courant de 4 à 20 mA CC (impédance d'entrée : 51 Ω)
Affichage | 3 + 1/2 chiffres, indicateur à 7 segments, affichage à 2 couleurs (rouge/vert), fréquence d'échantillonnage : 5 fois/s | Écran à 3 zones d'affichage (écran principal, écran inférieur x 2), écran principal : rouge/vert, écran inférieur : orange
Unité d'affichage | MPa, kPa, Pa, kgf, bar, mmH2O, mmHg, inHg, psi, mbar | MPa, kPa
Protection | IP40 | 
Plage de température d'utilisation | Fonctionnement : 0 à 50 °℃, Stockage : -10 à 60 °℃ (sans condensation) | 
Masse (corps) | 30 g (câble d'alimentation et de sortie non inclus) | 25 g (câble d'alimentation et de sortie non inclus)
Différence dans les caractéristiques
Détails techniques

## Slide 5
A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F | 
Courant | Nouveau | Courant | Nouveau | Courant | Nouveau | Courant | Nouveau | Courant | Nouveau | Courant | Nouveau
20 | 20 | 31 | 25 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2,7 | 8,2 | 7,7 | 30 | 30
Détails techniques
Dimensions
Dimensions générales
Ancien PSE300
Nouveau PSE300A
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
F
Connecteur d'alimentation
Connecteur du capteur
Profondeur : 7 max.
Profondeur : 4
Connecteur du capteur
Connecteur d'alimentation

## Slide 6
A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | G |  | H |  | I | 
Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau
40 | 45 | 1,6 | 2 | 25 | 30 | 41 | 34,6 | 31 | 25 | 4,2 | 5,2 | 10 | 9,6 | 15 | 14,7
Détails techniques
Dimensions
Fixation
Ancien PSE300
Nouveau PSE300A
B
A
B
D
D
A
B
C
C
E
E
F
G
G
H
I
H
I

## Slide 7
A |  | B |  | C |  | D | 
Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau
7 | 4,8 | 24 | 20,2 | 8,5 | 6,3 | Épaisseur du panneau 0,5 à 6 | Épaisseur du panneau 0,5 à 7
Détails techniques
Dimensions
Adaptateur pour montage sur panneau
Ancien PSE300
Nouveau PSE300A
A
A
B
B
C
C
D
D

## Slide 8
A |  | B |  | C | 
Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau | Actuel | Nouveau
10,8 | 11 | 24 | 20,2 | Épaisseur du panneau 0,5 à 6 | Épaisseur du panneau 0,5 à 7
Détails techniques
Dimensions
Adaptateur pour montage sur panneau + carter de protection avant
Ancien PSE300
Nouveau PSE300A
A
A
B
C
C
B