## Slide 1: DOCUMENTO DI SWITCHOVER Serie PSE300A Monitor per sensore con display a 3 visualizzazioni

## Slide 2
Caratteristica
Visualizzazione delle impostazioni
Display a 3 visualizzazioni. Può visualizzare contemporaneamente la portata attuale e un altro valore selezionabile.
Vantaggi per il cliente
Il parametro e il valore di impostazione vengono visualizzati insieme, facilitando così la conferma del parametro visualizzato
Maggiori informazioni in evidenza.
Caratteristica
Possibilità di modificare le impostazioni mentre si controlla il valore misurato.
Vantaggi per il cliente
Configurazione flessibile.
Caratteristiche migliorate e vantaggi correlati
Valore misurato (valore di pressione attuale)
Etichetta
Valore di impostazione (valore di soglia)
Display principale
Display secondario/Lato sinistro
Display secondario/Lato destro
Passa da una visualizzazione all'altra
Valore impostato OUT1 (valore di soglia)
Valore impostato OUT1 (valore di isteresi)
Valore impostato OUT2 (valore di soglia)
Valore impostato OUT2 (valore di isteresi)
Valore minimo
Valore di picco
Il display secondario può essere cambiato premendo i pulsanti su/giù.

## Slide 3
Caratteristica
Funzione di copia. Le impostazioni del pressostato principale possono essere copiate sui pressostati secondari.
Vantaggi per il cliente
Installazione facile e veloce.
Caratteristiche migliorate e vantaggi correlati
Caratteristica
Impostazione semplice a 3 fasi.
Vantaggi per il cliente
Intuitivo, facile e veloce da impostare.
Sensore master
1 unità
2 unità
10 unità
Premere
Avvio impostazioni
Impostazione completata
Premere
Regolare il valore di impostazione
Caratteristica/
Funzione di commutazione NPN/PNP.
Vantaggi per il cliente
Riduzione del numero di articoli e modelli disponibili a magazzino.

## Slide 4
Specifica standard
Serie | Attuale serie PSE300 | Nuova serie PSE300A
Immagine |  | 
Tensione di alimentazione | da 12 a 24 VDC ±10 %, con ondulazione (p-p) 10 % max. | 
Assorbimento di corrente | 50 mA max. (assorbimento per sensore non incluso). | 35 mA max.
Precisione del display | ±0.5 % F.S. ±1 cifra | ±0.5 % F.S. ±2 cifre (± 100 kPa) ±0.5 % F.S. ±1 cifra
Ripetibilità | ± 0.1 % F.S. ± 1 cifra | 
Caratteristiche di temperatura | ± 0.5 % F.S. (Riferimento: 25 ℃) | 
Specifiche uscita | Collettore aperto NPN o PNP: 2 uscite (tipo commutabile) | Collettore aperto NPN o PNP: 2 uscite (selezionate in base al codice)
Isteresi | Variabile da 0 | 
Tipo di ingresso | PSE30: Ingresso in tensione da 1 a 5 VDC (impedenza d’ingresso: 1 MΩ) PSE31: Ingresso in corrente da 4 a 20 mA DC (impedenza d’ingresso: 100 Ω) | PSE30A: Ingresso in tensione da 1 a 5 VDC (impedenza d'ingresso: 1 MΩ) PSE31A: Ingresso in corrente da 4 a 20 mA DC (impedenza d’ingresso: 51 Ω)
Visualizzazione | 3 + 1/2 cifre, indicatore a 7 segmenti, display a 2 colori (rosso/verde), frequenza di campionamento: 5 volte/sec. | Display a 3 visualizzazioni (display principale, display secondario x 2), display principale: rosso/verde, display secondario: arancione
Visualizzazione dell'unità | MPa, kPa, Pa, kgf, bar, mmH2O, mmHg, inHg, psi, mbar | MPa, kPa
Grado di protezione | IP40 | 
Campo della temperatura d'esercizio | In funzionamento: da 0 a 50 °C, In stoccaggio: da -10 a 60 °C (senza condensa) | 
Peso (corpo) | 30 g (Esclusi i cavi di alimentazione e di uscita) | 25 g (Esclusi i cavi di alimentazione e di uscita)
Differenza nelle specifiche
Dettagli tecnici

## Slide 5
A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F | 
Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità
20 | 20 | 31 | 25 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.7 | 8.2 | 7.7 | 30 | 30
Dettagli tecnici
Dimensioni
Dimensioni generali
Vecchia serie PSE300
Nuova serie PSE300A
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
F
Alimentazione/Connettore di uscita
Connettore del sensore
Profondità: 7 o meno
Profondità: 4
Connettore del sensore
Alimentazione/Connettore di uscita

## Slide 6
A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | G |  | H |  | I | 
Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità
40 | 45 | 1.6 | 2 | 25 | 30 | 41 | 34.6 | 31 | 25 | 4.2 | 5.2 | 10 | 9.6 | 15 | 14.7
Dettagli tecnici
Dimensioni
Squadretta
Vecchia serie PSE300
Nuova serie PSE300A
B
A
B
D
D
A
B
C
C
E
E
F
G
G
H
I
H
I

## Slide 7
A |  | B |  | C |  | D | 
Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità
7 | 4.8 | 24 | 20.2 | 8.5 | 6.3 | Spessore del pannello da 0.5 a 6 | Spessore del pannello da 0.5 a 7
Dettagli tecnici
Dimensioni
Adattatore per montaggio a pannello
Vecchia serie PSE300
Nuova serie PSE300A
A
A
B
B
C
C
D
D

## Slide 8
A |  | B |  | C | 
Corrente | Novità | Corrente | Novità | Corrente | Novità
10.8 | 11 | 24 | 20.2 | Spessore del pannello da 0.5 a 6 | Spessore del pannello da 0.5 a 7
Dettagli tecnici
Dimensioni
Adattatore per montaggio a pannello + protezione frontale
Vecchia serie PSE300
Nuova serie PSE300A
A
A
B
C
C
B